1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (Alevli AAS) cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

İnorganik enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki Alevli AAS cihazı ile enstrümantal analiz işlemini kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki Alevli AAS cihazı ile analiz yapan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Davlumbaz açılır.

- Asetilen tüpü kendi vanası kullanılarak açılır. (Basınç ayarlama vanasını çevirmeyin!!!!)

3.  Kompresör on/of düğmesine basılarak açılır.

4.  Cihaz sol alt köşesindeki on/off düğmesinden açılır.

5.  Cihazın lambaları kontrol edilir.  Cihaz kapalı iken de 1 nolu gözde lamba olmalıdır.

6. Cihaz açılış testleri yapılır.

7. Element Select Sayfasından ayarlar kontrol edilir.

8.  Set Up dğmesine basılır.

9.  Lamba ayarlarından, MAX:GAIN tuşu kullanılarak yatay ve düşey ayarlar yapılır

10.  Flame Control penceresinde Flame on/off düğmesine basılarak alev yakılır.

13.  Kalibrasyon yapılır.

12. RUN (1-4) ZERO işlemine geçilir.

10.  CONT düğmesine basılarak sürekli okuma modu ayarlanır.

11. PROG tuşuna basılarak program seçilir.

14. READ tuşuna basılarak numune manuel olarak analiz edilir.

15. Cihazı kapatmak için ELEMENT SELECT LAMP CURRENT tuşlarına basılır

16. ATOMIZER CONT CHECK tuşuna basılır.

17. Asetilen tüpü kendi vanası kullanılarak kapatılır. (Basınç ayarlama vanasını çevirmeyin!!!!)

18. CHECK tuşuna basılarak son kontroller yapılır.

19. Cihaz on/off düğmesinden kapatılır.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.