1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Atık ve Atıksu Teknolojileri Laboratuvarı’ndaki NÜVE ST30 çalkalamalı su banyosunun güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

NÜVE ST30 çalkalamalı su banyosunun güvenli ve doğru kullanımını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Atık ve Atıksu Teknolojileri Laboratuvarı’nda NÜVE ST30 çalkalamalı su banyosunu kullananlar sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

NÜVE ST30 çalkalamalı su banyosu Kullanım Kılavuzu.

5-UYGULAMA

- Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. Aç – Kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz.

- Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma geldiğini izleyiniz.

- Kumanda ve gösterge panelinin işlevlerini öğreniniz. Bkz: kullanma kılavuzu sayfa-13.

- Set değerlerini ayarlayın ve çalışmanıza başlayın.

- Çalıştırılmış programın bittiğini görünüz.

- ÇALIŞMANIN SONLANDIRILMASI: Çalıştırılacak program yok ise cihazın ısıtma stop butonuna basarak ısıtmayı durdurunuz. Çalkalamayı sonlandırmak için çalkalama işlemi stop butonuna basarak çalkalamayı durdurunuz.

- Cihaz tamamen boşaltılınca numunelerin oluşturduğu istenmeyen etkileri gideriniz. Cihazınızı hazır durumda veya kapalı durumda bekletebilirsiniz.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar Laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.