1-AMAÇ

Bu iş talimatı, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ZL01 no’lu Laboratuvarı’ndaki Shimadzu HPLC cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

ZL01 no’lu Laboratuvarı’nda bulunan Shimadzu HPLC ile  analiz yapılması işlemini kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, ZL01 no’lu Laboratuvarı’nda bulunan Shimadzu HPLC ile analiz yapan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Cihazı çalıştırmadan önce mobil fazın dolu olduğundan emin olunuz.

- Sağdan solu doğru “POWER” tuşlarına basarak cihazları çalıştırınız.

- Bilgisayarı açınız.

- “LCSOLUTIONS” programını çalıştırınız.

- “2” no’lu programı seçiniz.

- Vanayı açarak “PURGE” tuşuna basınız. Purge işlemi bittiğinde cihaz akış hızı ve basıncı gösterecektir. Purge vanasını kapatarak akış için onay veriniz. En az 15 dakika akışın ardından balance hücresini doldurmak için onay veriniz.

- Cihazın kapağını açınız. Numunenizi 1 numaralı hücreye yerleştiriniz. “Single start” seçeneğinden numunenizin adını yazarak analizi onaylayınız.

- Cihazı kapatmadan önce, son numunenin ardından cihazın kendisini temizlemesi için 15 dakika bekleyiniz.

- Cihazı açış yönünüzün tersine doğru “POWER” düğmelerine basarak kapatınız.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.