1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı’ndaki Model 3250 Osmometre cihazı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı'nda bulunan Osmometre cihazını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı’nda cihazı kullanan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Cihazın fişini takınız.

- Eldiven kullanınız.

- Kullanmak istediğiniz probu cihaza takınız.

- Cihazı açma/kapama düğmesine basarak açınız.

- Ölçüm öncesinde saf suyla ölçüm ucunu temizleyiniz ve kâğıt havlu yardımıyla kurulayınız.

- 0,25 ml numuneyi numune tüpüne koyarak numune kutucuğuna yerleştiriniz. START tuşuna basınız.

- Test tamamlandıktan sonra ekranda görülen ozmolalite değeri cihaz üzerindeki yazıcıda otomatik olarak yazdırılacaktır.

- Ölçüm sonrası saf suyla ölçüm ucunu temizleyiniz. Kâğıt havlu yardımıyla kurulayınız.

- Cihazın açma/kapama düğmesine basarak kapatınız.

- Fişini çekiniz.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.