1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı’ndaki And Viskozimetre SV-10 viskozimetre cihazı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı'nda bulunan viskozimetre cihazını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı’nda cihazı kullanan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Cihazın fişini takınız.

- Eldiven kullanınız.

- Cihazı açma/kapama düğmesine basarak açınız.

- Nozulları saf suyla yıkayınız. Nazikçe kağıt havluyla siliniz.

- Küveti saf su ile yıkayınız.

- Küveti ilk olarak numuneyle çalkalıyınız. Küvete numune (35-45 mL ) koyunuz. START tuşuna basınız.

- Nozulları saf suyla yıkayınız. Nazikçe kağıt havluyla siliniz. Küveti saf su ile yıkayınız.

- Cihazın açma/kapama düğmesine basarak kapatınız.

- Fişini çekiniz.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.