1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’ndaki Agilent Technologies Gaz Kromatografisi- cihazının güvenli ve doğru açılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda bulunan Gaz Kromatografisi’nde yapılan niteliksel ve niceliksel analiz işlemi için cihazın açılışını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda Gaz Kromatografisi açılışını yapacak görevli çalışanlar sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Gaz Kromatografisi (GC)’ne bağlı 2 farklı detektör (Alev İyonlaşma Detektörü ve Elektron Yakalama Detektörü ) bulunmaktadır. 2 detektör için de genel basamaklar aynı olduğundan aynı talimatnameye yazılmışlardır. Farklı detektörler için uygulanacak farklı adımlar parantez içinde “(..)” belirtilmiştir.

- GC’ye bağlı olan Helyum, kuru hava ve azot gazları ana vanasından açılıp, en az 5bar basınca regülatör yardımı ile ayarlanır

- (Alev İyonlaşma Detektörü için Hidrojen Jeneratörü açma/kapama düğmesinden açılır.)

- (Elektron Yakalama Detektörü Argon gazı da açılıp en az 5 bar basınca getirilir)

- GC açma kapama düğmesinden açılır.

- Bilgisayar açılır.

- Masaüstünden Online Chemstation Programı açılır.

- (Alev İyonlaşma Detektörü için: Hidrojen jeneratörünün göstergesi 30’a geldiğinde valve butonuna basılarak valfin açılması sağlanır.

- Bilgisayardaki programda “Ready” uyarısının gelmesi beklenir.

- “Ready” uyarısını gördükten sonra çalışılacak metot dosyası seçilir ve istenilen seçimler yapılır. Analize hazır hale gelinmiştir.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.