1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’ndaki Agilent Technologies Gaz Kromotografisi- cihazının güvenli ve doğru kapatılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda bulunan Gaz Kromatografisi’nde yapılan niteliksel ve niceliksel analiz işlemi için cihazın kapanışını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda Gaz Kromatografisi kapanışını yapacak görevli çalışanlar sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Gaz Kromatografisi (GC)’ne bağlı 2 farklı detektör (Alev İyonlaşma Detektörü ve Elektron Yakalama Detektörü ) bulunmaktadır. 2 detektör için de genel basamaklar aynı olduğundan aynı talimatnameye yazılmışlardır. Farklı detektörler için uygulanacak farklı adımlar parantez içinde “(..)” belirtilmiştir.

- Çalışma sonunda; cihaz Online Chemstation ekranında “DEROFF” metoduna alınır.

- DEROFF moduna geçtikten sonra “Ready” uyarısının gelmesi beklenir.

- “Ready” uyarısı geldikten sonra GC kapatılır.

- Bilgisayar kapatılır.

- .(Alev İyonlaşma Detektörü için: Hidrojen jeneratörü kapatılır)

- Analiz için hangi gazlar açılmışsa o gazlar kapatılır. (Kuru hava, Helyum, Azot, Argon)

- Bu cihaza bağlı gaz tüpleri başka bir cihazı da beslediğinden dolayı gazları kapatırken diğer cihazda birisinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek kapatılmalıdır.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.