1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki Grafit Fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (Grafit Fırınlı AAS) cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki Grafit Fırınlı AAS cihazı ile enstrümantal analiz işlemini kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki Grafit Fırınlı AAS cihazı ile analiz yapan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Davlumbaz açılır.

- Argon tüpü kendi vanası kullanılarak açılır. (Basınç ayarlama vanasını çevirmeyin!!!!)

3.  Kompresör on/of düğmesine basılarak açılır.

4.  Cihaz sol alt köşesindeki on/off düğmesinden açılır.

5.  Cihazın lambaları kontrol edilir.  Analiz için gerekli lamba takılır.

6.  Bilgisayar açılır.

7. İlgili Programı açılır.

8. Analiz yapılacak elementlerin lambaları cihaza tanıtılır.

9.  Kalibrasyon yapılır.

10. Numuneler manuel olarak analiz edilir.

11. Analiz bitince sistemden saf su geçirilir.

12. Bilgisayar kapatılır.

13. Cihaz sol alt köşesindeki on/off düğmesinden kapatılır.

14. Davlumbaz kapatılır.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.