1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı’ndaki türbidimetre cihazı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı'nda bulunan türbidimetre cihazını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı’nda cihazı kullanan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Cihazın fişini takınız.

- Eldiven kullanınız.

- Cihazı açma/kapama düğmesine basarak açınız.

- Numune kabını temizleyiniz.

- Numune kabını örnekle çalkalayınız ve örneği numune kabına koyunuz. Numune kabının dış yüzeyini havlu kağıtla temizleyiniz.

- Kapağı açınız. Numune şişesini cihazın içerisine koyunuz ve kapağını kapatınız.

- Ölçüm tuşuna basınız.

- İşlem bittikten sonra On/Off düğmesine basılı tutarak kapatınız.

- Cihazın fişini çekiniz.

- Ölçüm kabını saf suyla temizleyiniz.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.