1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki ultrasonik banyo cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan ultrasonik banyo cihazı ile numunelerin istenilen ölçüm sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda ultrasonik banyo cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

1-On/off düğmesine basarak açınız.

2- Banyo içerisinde saf su olup olmadığını kontrol ediniz.

3- Cihazı, sol tarafında bulunan dakika ayar düğmesi ile çalıştırınız

4-Sıcaklık ayarı yapılacak ise; cihazın sağ tarafında bulunan On/Off düğmesine basarak açınız ve 0-80°C arasında sıcaklık ayarlaması yapınız

5-Banyo içerisine numuneyi yerleştirip kapağını kapatınız.

6-İşlem sona erdikten sonra düğme/on-off tuşuna basarak cihazı kapatıp fişini çekiniz.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.